-щит металлический с монтажной панелью – 1шт.
-модуль контроллера Simbol-100-Simbi-10 - 1шт.
-модуль расширения Simbol-100-Simbi-10 выход 4..20мА- 1шт.
-барьер искрозащитны Корунд-М4 DIN — 5шт.
-автоматически преобразователь интерфейсов Icpcon i7520CR RS-232/485.
-преобразователь — разделитель сигналов S2-b/-5..+5В/4..20мА — 1шт.
-преобразователь напряжения DC24В-DC12B — 1шт.
-преобразователь напряжения DC24B-DC24B — 1шт.
-маршрутизатор Teltonika RUT955 — 1шт.
-кабель RG-58С/U — 20 м.
-всенаправленная 8дб 3G антена KC8-2050N-female — 1шт.
-кабельная сборка(или переходник)N male/SMA male — 1шт.
-разьем N-111F N(male)RG-58, обжимной — 4шт.
-разьем S-111F NGT SMA(male) RG-58/U обжимной — 2шт.
-грозозащита G02-G0102-07 — 1шт.
-клемная колодка wago или аналог — 1шт.
-газоанализатор ФСТ-03B1 0.11 Ex CH4 интерфейс 4-20мА, питание от 12В — 1шт.
-блок датчика ФСТ БД (CH4), интерфейс 4-20мА, питание 12В — 3шт.
-монтажный комплект для контроля ПЗК — 4шт.
-Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный стационарный с длиной кабеля 5м -1шт.
Контрольно-измерительный пункт (Ковер-КИП4-219к) — 1шт.
6.2. Преобразователь температуры aplisens CTR-6/L=120 мм, М20х1,5/Pt100 с арматурой для установки — 1шт.
6.3. Преобразователь температуры aplisens CTR-6/L=350 мм, М20х1,5/Pt100 с арматурой для установки — 1шт.
6.4. Преобразователь разности давления вход aplisens PR-28/Ex/4..20мА/0..10КПа — 1шт.
6.5. Преобразователь давления вход aplisens PC-28/Ex/4..20мА/1,6 Мпа — 1шт.
6.6. Преобразователь давления выход aplisens PC-28/Ex/4..20мА/0,4 Мпа — 1шт.
6.7. Источник питания ИРПА124/2-12(с двумя аккумуляторами 28А/ч) — 1шт.
6.8. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-36/В исп,10 Аякс — 3шт.
6.9. Клапан запорный для манометра — 4шт.
6.10. Извещатель охранный точечны магнитоконтактный ИО102-B3 «Атон» исп.11 — 4шт.
6.11. Счетчик расхода газа на отопление помещений ГРП Гранд-SPI G-6

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-36/В исп,10 Аякс — 3шт. Извещатель охранный точечны магнитоконтактный ИО102-B3 «Атон» исп.11 — 4шт.