# SS26 SMD Schottky барьер Выпрямитель
## SS26 SMD 2А 60В диод Шоттки DO-214AC SMA
Распространенный кремниевый диод Шоттки с максимальным обратным напряжением 60 В и максимальным током перегрузки 50 А.
DIODE, SCHOTTKY, 2A, 60V, SMB
Diode Configuration Single
Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max 60V
Forward Current If(AV) 2A
Forward Voltage VF Max 700mV
Forward Surge Current Ifsm Max 50A
Operating Temperature Max 125°C
Diode Case Style DO-214AC
Current Ifsm 50A
Current Ir Max 400µA
Diode Type Schottky
Forward Voltage 700mV
Junction Temperature Tj Max 125°C
Junction Temperature Tj Min -65°C
MSL MSL 1 - Unlimited
Operating Temperature Min -65°C
Operating Temperature Range -65°C to +150°C
Reverse Voltage Vr Max 60V
Termination Type SMD

Канал передачи данных определяется наличием минимум двух каналов связи, обеспечивающих передачу сигнала во взаимопротивоположных направлениях.
Один из каналов связи в таком случае объединяет порты Tx источника и Rx получателя, а другой канал объединяет порты Rx источника и Tx получателя.
В зависимости от среды распространения сигнала, для организации каждого из каналов могут быть использованы как одна, так и несколько физических линий связи.
В частности, для обычного случая организации дуплексного канала передачи данных с использование оптических линий связи необходимо использование двух оптических волокон, каждое из которых представляет собой линию связи (часто из состава структурированной кабельной системы (СКС)).
Для случая организации канала передачи данных с использование кабеля витой пары, необходимо использование всего одного кабеля, пары медных жил которого являются линиями связи каналов связи в составе канала передачи данных.